Zocalo ( tira de pins esquerdo) 15 pins:	Zocalo ( tira de pins dereito) 10 pines
Pin	Atmega	Leonardo	Pin	Atmega	Leonardo
1	PD2	D0/RX	1	PF7	A0
2	PD3	D1/TX	2	PF6	A1
3	PD1	D2/SDA	3	PF5	A2
4	PD0	D3/SCL ~	4	PF4	A3
5	PD4	D4	5	PF1	A4
6	PC6	D5 ~	6	PF0	A5
7	PD7	D6 ~	7	PB3	D14/MISO
8	PE6	D7	8	PB2	D16/MOSI
9	PB4	D8	9	PB1	D15/SCK
10	PB5	IO9 ~	10	GND	-*- GND
11	PB6	IO10 ~	11	+5V	+5V
12	PB7	IO11 ~	12	+3V3	3.3V
13	PD6	IO12 ~	13	RESET	RESET
14	PC7	IO13 ~	14	PB0	D17/LRX
15	GND	GND	15	PD5	D24/LTX

Motores:
Pin	Leo	Motor	Pin	Leo	Motor
1	A0	ML1	1	IO11~	MR1
2	A1	ML2	2	D7	MR2
3	A2	ML3	3	A5	MR3
4	A3	ML4	4	A4	MR4
5	---	RAW	5	---	RAW

Teclado
Pin	Atm	Leo	Teclado
1	PD6	IO12	(KEY)
2	GND	---	GND

Zoador
Pin	Atm	Leo
+	PC6	D5~
-	GND	---

Led	Atm	Leo	Función
LED1	---	---	Power	(Vermello)
LED2	PD5	---	TXLED	(Laranxa)
LED3	PB0	---	RXLED	(Verde)
LED4	PC7	IO13	LED USUARIO (?)

Serial (Bluetooth)
Pin	Atm	Leo
1	PD2	D0/RX
2	PD3	D1/TX
3	GND	---
4	VCC	(5V OU 3V3)